#G0

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ И УПЛОТНЕНИИ ГРУНТА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ

См. #M12293 0 1101201879 0 0 0 0 0 0 0 0Общую часть#S

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля при обратной засыпке и уплотнении грунта пазух котлованов должны соответствовать требованиям #M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S:

1 Гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства обратных засыпок (при наличии специальных указаний в проекте) должен соответствовать проекту. Выход за пределы диапазона, установленного проектом, допускается не более чем в 20% определений.

2 Содержание в грунте, предназначенном для устройства обратных засыпок:

- древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора не допускается;

- растворимых солей в случае применения засоленных грунтов  - количество не должно превышать указанного в проекте.

3 Содержание мерзлых комьев в обратных засыпках от общего объема отсыпаемого грунта:

| #G0 - для наружных пазух зданий | не должен превышать 20%; |
| --- | --- |
| - для пазух и подсыпок внутри зданий | не допускается. |

4 Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в обратных засыпках - не должны превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, но не более 30 см для обратных засыпок.

5 Наличие снега и льда в обратных засыпках не допускается.

6 Температура грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха - должна обеспечивать сохранение немерзлого или пластичного состояния грунта до конца его уплотнения.

7 Грунт засыпки пазух котлованов, служащий основанием для фундаментов под оборудование, полы и отмостки, должен уплотняться.

Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок не ниже проектной, а при отсутствии в проекте указаний должна быть не ниже плотности, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения, приведенным в таблице 8 #M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Допускаются значения плотности сухого грунта ниже проектных на 0,06 г/см в отдельных определениях, но не более чем в 20% определений.

8 Влажность грунта - в соответствии с проектом.

9 Контроль за осадками зданий и сооружений - осадки не должны превышать величин, установленных #M12291 5200033СНиП 2.02.01-83#S*.

10 Уплотнение грунтов обратных засыпок должно выполняться послойно. Толщина уплотняемых слоев назначается проектом.

11 Поверхностное уплотнение:

- средняя по принимаемому участку плотность уплотненного грунта - в пределах, установленных проектом. Допускается снижение плотности сухого грунта на 0,05 т/м не более чем в 10% определений;

- величина понижения поверхности грунта (отказа) при уплотнении тяжелыми трамбовками - не должна превышать установленной при опытном уплотнении.

12 Виброуплотнение песчаных грунтов - средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта должна быть не ниже проектной. Допускается снижение плотности на 0,05 т/м не более чем в 10% определений.

| #G0Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ, мастер | Подгото- вительные операции | Контроль очистки засыпаемых пазух от мусора, снега и льда | Визуально | До начала обратной засыпки |  |  |
|  |  | Контроль физико-механических характеристик засыпаемого грунта | Визуально, лаборатория | То же | Лабо- ратория | + |
|  |  | Контроль выполнения изолированных поверхностей конструкций | Визуально | " |  | + |
|  | Обратная засыпка пазух котлована | Контроль послойного уплотнения грунта | Визуально | В процессе производства работ |  |  |
|  |  | Контроль однородности засыпаемого грунта | Визуально | В процессе производства работ |  |  |
|  |  | Распределение крупных твердых включений | Визуально | Тоже |  |  |
|  |  | Плотность засыпанного грунта | Зондирование или радио- изотопный способ | В процессе уплотнения грунта | Лабо- ратория | + |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006