#G0

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ

См. #M12293 0 1101201879 0 0 0 0 0 0 0 0Общую часть#S

Состав контролируемых показателей, допустимые отклонения, объем и методы контроля при разработке грунта в траншеях должны соответствовать требованиям #M12291 5200242СНиП 3.02.01-87#S:

1 Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке (1):

а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями:

- для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:

| #G0драглайн | +25 см; |
| --- | --- |
| прямая лопата | +10 см; |
| обратная лопата | +15 см; |
| - для экскаваторов с гидравлическим приводом | +10 см; |

б) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных

| #G0работ, экскаваторами-планировщиками | +5 см. |
| --- | --- |

2 Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или ниже доработки недоборов и восполнения переборов (2) ±5 см.

3 Минимальная ширина траншеи должна приниматься в проекте наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям:

- под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции (3) должна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;

- под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1:0,5 и круче (без учета креплений при стыковом соединении):

а) плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб D, м, при сварном соединении:

| #G0- до 0,7 включительно | D+0,3, но не менее 0,7; |
| --- | --- |
| - свыше 0,7 | 1,5 D; |

б) то же, на участках, разрываемых траншейными экскаваторами под трубопроводы диаметром до 219 мм, укладываемых без спуска людей в траншеи (узкотраншейный метод) D+0,2;

в) то же, на участках трубопровода, пригружаемого железобетонными пригрузами или анкерными устройствами - 2,2 D;

г) то же, на участках трубопровода, пригружаемого с помощью нетканых синтетических материалов - 1,5 D;

д) отдельными трубами при наружном диаметре труб D, м, включительно:

- при сварном соединении:

| #G0до 0,5 | D+0,5; |
| --- | --- |
| от 0,5 до 1,6 | D+0,8; |
| от 1,6 до 3,5 | D+1,4; |
| - при раструбном соединении: |  |
| до 0,5 | D+0,6; |
| от 0,5 до 1,6 | D+1,0; |
| от 1,6 до 3,5 | D+1,4; |
| - при муфтовом, фланцевом, фальцевом, для всех труб и раструбном для керамических труб: |
| до 0,5 | D+0,8; |
| от 0,5 до 1,6 | D+1,2; |
| от 1,6 до 3,5 | D+1,4; |

(при параллельной укладке нескольких трубопроводов в одной траншее расстояние от крайних труб до стенок траншей определяется требованиями настоящей таблицы, а расстояние между трубами устанавливается проектом);

- под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1:50:

| #G0а) при укладке отдельными трубами | не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м; |
| --- | --- |
| б) при укладке плетями | то же, с добавлением 0,3 м; |

| #G0- под трубопроводы на участках кривых вставок | не менее двукратной ширины траншеи на прямолинейных участках; |
| --- | --- |
| - при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы, разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами | не менее ширины основания с добавление 0,2 м с каждой стороны; |
| а) в песках и супесях | не менее ширины режущей кромки с добавлением 0,15 м; |
| б) в глинистых грунтах | то же, с добавлением 0,1 м; |

- в разрыхленных скальных и мерзлых грунтах, разрабатываемых траншейными экскаваторами - не менее номинальной ширины копания.

4 Минимальная ширина траншеи при укладке магистральных трубопроводов:

| #G0- для трубопроводов диаметром 700 мм | D+0,3 м; |
| --- | --- |
| - для трубопроводов диаметром 700 мм и выше | 1,5 D. |

5 Ширина вскрытия полос дорог и городских проездов принимается:

- при бетонном покрытии или асфальтовом покрытии по бетонному основанию - на 10 см больше ширины траншеи по верху с каждой стороны с учетом креплений;

| #G0- при других конструкциях дорожных покрытий | на 25 см. |
| --- | --- |

6 Отклонения от проектного продольного уклона дна траншеи под безнапорные

| #G0трубопроводы, водоотводных канав и других выемок с уклонами | не должны превышать ±0,0005. |
| --- | --- |

7 Наибольшая крутизна откосов траншей, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного поднятия воды), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения ("m") - в соответствии с таблицей, расположенной ниже.

Таблица - Крутизна откосов котлованов в зависимости от видов грунтов и глубины выемки (#M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S)

| #G0Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |
| Примечания: 1 При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2 К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. |

8 Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и видов грунтов, не предусмотренных в п.7, а также откосов, подвергающихся увлажнению, должны устанавливаться проектом.

9 Максимальная глубина выемок с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах, выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:

| #G0- в неслежавшихся насыпных песчаных и природного сложения песчаных грунтах | 1 м; |
| --- | --- |
| - в супесях | 1,25 м; |
| - в суглинках и глинах | 1,5 м. |

10 Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается увеличивать по сравнению с установленной в п.9 на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

11 Количество уступов и местных углублений в пределах траншеи устанавливается:

| #G0- в скальных грунтах | не более 3; |
| --- | --- |
| - в прочих грунтах | не более 5. |

При этом отношение высоты уступа к его длине должно быть 1:2 в глинистых грунтах и 1:3 в песчаных грунтах.

12 Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты - должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

13 Состояние откосов и дна траншеи - не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов.

14 Деформация зданий и сооружений - осадки не должны превышать величин, установленных #M12291 5200033СНиП 2.02.01-83#S*.

15 Разработка траншей в просадочных, набухающих и других грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферной влаги и подземных вод, производится только после отвода поверхностных вод из траншеи и прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху на величину:

- для просадочных грунтов - не менее величины просадочной толщи, указанной в проекте, а при отсутствии указаний в проекте - на 15 м при I типе и 25 м при II типе грунтовых условий по просадочности;

- для набухающих грунтов - не менее 15 м.

| #G0Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прораб | Подгото- вительные работы | Подготовка фронта работ (раскорчевка, планировка, шурфовка и т.д.), устройство временных дорог и подъездов, отвод поверхностных вод | Визуально | До начала разработки траншеи |  |  |
|  |  | Проверка правильности разбивки осей траншеи | Теодолит | То же | Геодезист | + |
|  |  | Уточнение и вскрытие всех подземных коммуникаций по трассе траншеи | Измери- тельный, визуальный | " |  |  |
|  |  | Проверка выполнения мероприятий по отводу поверхностных вод | Визуальный | " |  |  |
|  |  | Определение временных отвалов грунта | Визуальный | " |  |  |
|  | Мониторинг территории | Осадка зданий и сооружений, находящихся поблизости | Инстру- ментальный, теодолит | В процессе разработки грунта и после | Геодезист | + |
| Мастер | Разбивка трассы с закреплением ее на местности | Правильность расположения трассы траншеи | Теодолит | До начала разработки грунта в траншее | Геодезист | + |
|  | Планировка поверхности земли бульдозером | Проверка уклона спланированной поверхности, ширины траншеи | Нивелиры в комплекте, рулетки измери- тельные |  | Геодезист | + |
|  |  | Соответствие оси траншеи разбивочной оси | Измери- тельный, визуальный | В процессе разработки траншеи | Геодезист |  |
|  | Разработка грунта экскаватором | Контроль ширины траншеи по низу и по верху, крутизны и состояния откосов, глубины выемки | Рулетки измери- тельные | То же |  |  |
|  | Доработка грунта и зачистка дна траншеи | Проверка отметок бровок дна и размеров траншеи | Визуально, рулетки измери- тельные |  |  |  |
|  |  | Соблюдение заданного продольного уклона | Сплошной | В процессе разработки |  |  |
|  |  | Проверка состояния основания и соответствие грунта в основании проекту | Измери- тельный, визуальный | После разработки, до начала монтажных работ |  | + |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006