#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

КЛАДКИ СТЕН

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта; - очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи; - правильность разбивки осей. | Визуальный, лабораторный Визуальный Измерительный | Паспорта, (сертификат), общий журнал работ |
| Кладка стен | Контролировать: - толщину конструкций стен, отметки опорных поверхностей; - ширину простенков, проемов; - толщину швов кладки; - смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали, смещение осей стен от разбивочных осей; - отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали; - неровности на вертикальной поверхности кладки; - правильность перевязки швов, их заполнение; - правильность устройства деформационных швов; - правильность выполнения армирования кладки; - правильность выполнения разрывов кладки; - температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях). | Измерительный, после каждых 10 кладки по каждой оси То же “ Измерительный, каждый проем, каждую ось Измерительный, после каждых 10 кладки Визуальный, измерительный после каждых 10 кладки То же “ Визуальный То же Измерительный | Общий журнал работ |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - качество фасадных поверхностей стен; - геометрические размеры и положение стен; - правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных углов кладки. | Визуальный, измерительный Измерительный Визуальный, измерительный | Акт освидетель- ствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 83 79 2263742459 1992845475 746175979 350062449 3143913962 5063186967.3#S, #M12293 1 871001100 83 80 4294960075 3487043949 2479735141 2268962307 1159957205 36164261767.4#S, #M12293 2 871001100 83 82 2325910542 351059259 618988826 150907888 1259 9277010747.6#S, #M12293 3 871001100 83 24569 4292900552 150907885 4004816179 4262732334 2827 13128584677.21#S, #M12293 4 871001100 83 24577 4292900552 3954462453 150907885 3143913962 172108532 14671210537.29#S, #M12293 5 871001100 83 26766 3603234815 4294967294 3487288673 4 1126311800 22689623077.90, табл. 34#S

| #G0Допускаемые отклонения: - глубины не заполненных раствором швов, при кладке впустошовку с лицевой стороны 15 мм; - толщины конструкции 15 мм; - ширины простенков -15 мм; - отметок опорных поверхностей -10 мм; - ширины проемов 15 мм; - смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали 20 мм. - смещения осей конструкции от разбивочных осей 10 мм; |  |
| --- | --- |

- поверхностей и углов кладки от вертикали:

на один этаж -                                                                         10 мм;

на здание высотой более двух этажей                            30 мм;

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены     15 мм;

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении

2-х метровой рейки                                                                        10 мм;

- размеров сечений вентиляционных каналов                 5 мм.

Толщина швов кладки:

- горизонтальных       12 мм, предельное отклонение      -2; +3 мм;

- вертикальных          10 мм, предельное отклонение     2 мм;

Толщина швов армированной кладки - не более          16 мм.

Не допускается:

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом;

- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

#M12291 871001065ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия#S.

#M12293 0 1200003926 3310721922 247265662 4292033673 3918392535 2960271974 1258501127 2685059051 77ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия#S.

________________

ГОСТ 530-95 не действует на территории РФ с 01.03.2008. Взамен действует #M12293 0 812402278 0 0 0 0 0 0 0 0#S#M12293 1 1200057498 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 530-2007#S#M12293 2 812402278 0 0 0 0 0 0 0 0#S;

ГОСТ 7484-78 не действует на территории РФ с 01.03.2008. Взамен действует #M12293 3 1200057498 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 530-2007#S.  - Примечание изготовителя базы данных.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 83 83 4292900552 1238297603 102021401 150907899 3143913962 5063186967.7 - 7.10#S, #M12293 1 871001100 83 24261 3275555711 374171843 4294967294 150907885 3143913962 9597361487.17 - 7.19#S, #M12293 2 871001100 83 24576 2023047683 994281733 4294967294 3602312085 1600796692 5063186967.28#S, #M12293 3 871001100 83 26458 1858997043 1089620835 565808390 3464 1724859406 22689623077.86#S.

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.

Тычковые ряды  в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов.

Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом)  и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.), под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

Кирпичные простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.

Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных участков стен под окнами в количестве не более 10%.

При возведении стен из керамических камней в свешивающихся карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.

Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки 100.

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5м по высоте кладки, а так же на уровне каждого перекрытия.

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должно превышать высоты этажа.

При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.

После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания поверхностей.

При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые работы с составлением актов на:

- армирование стен;

- устройство деформационных швов;

- места опирания несущих сборных элементов;

- закрепления в кладке карнизов, балконов;

- устройство вентиляционных и дымовых каналов.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга