#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ#S

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на деревянные изделия; - качество и размеры элементов; - обработку древесины антисептиком и антипиренами; | Визуальный Измерительный Визуальный | Паспорт (сертификат), общий журнал работ; акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - наличие болтовых и гвоздевых соединений в соответствии с типовыми чертежами; | Технический осмотр |  |
|  | - соответствие геометрических размеров собираемых ферм, затяжку болтов проектным; | То же |  |
|  | - наличие изоляции под мауэрлатом, соответствие отметок проектным. | Визуальный, измерительный |  |
| Устройство стропильной системы | Контролировать: - наличие врубки конца стропильной ноги в мауэрлат, изоляции конца ноги рубероидом; | Визуальный | Общий журнал работ |
|  | - наличие прокладки из обрезной доски под стойками и подкосами; | То же |  |
|  | - вертикальность ферм, расстояния между фермами и отметки конька; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие анкеровки концов ног к стенам и ветровых связей. | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение установленной стропильной системы; | Визуальный, измерительный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - внешний вид элементов. | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес, нивелир, линейка. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12293 0 871001100 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.03.01-87#S #M12293 1 871001100 81 83 2174505596 4 2717138943 2302717373 3342208920 1005133531п.5.7#S, #M12293 2 871001100 4120950664 24572 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028табл.24#S

| #G0Допускаемые отклонения: - в расстояниях между осями конструкций - ±20 мм; - конструкций от вертикали - ±0,5% высоты элементов; - по длине конструкций - ±20 мм; - по высоте конструкций и опор-±10 мм; - глубины врубок - ±2 мм; - в размерах поперечных сечений - ±2,0 мм; - конька и свеса обрешетки от прямой линии - 10 мм; - в расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях - ±2 мм; - в расстояниях между центрами рабочих болтов в соединениях относительно проектных: - для входных отверстий - ±2 мм; - для входных отверстий поперек волокон - 2% толщины пакета, но не более 5 мм; - то же вдоль волокон - 4% толщины пакета, но не более 10 мм; - неплотности в стыках врубок не должны превышать 1 мм; Зазор между обрешеткой и стропилами от дымовых труб и вентиляционных блоков - не менее 130 мм. Расстояние между брусками обрешетки (по осям) - по проекту и не более 250 мм. |  |
| --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 1200001718 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 2695-83#S*. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

#M12291 1200004108ГОСТ 8486-86* Е#S. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

#M12291 9054219ГОСТ 11047-90#S. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.

Элементы стропильной системы изготовляются из хвойных и лиственных пород.

Качество древесины должно соответствовать требованиям 1, 2 и 3 сортов:

- сучки допускаются в количестве 3 шт. на однометровом участке длины, размером не более 30 мм;

- трещины несквозные длиной не более 1/2 длины, при влажности материала не более 22%.

- влажность древесины должна быть не более 18% (измеряется влагомером).

Каждая партия элементов стропильной системы должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

- наименование предприятия-изготовителя;

- название изделия и номер стандарта;

- размер, порода древесины, влажность;

- количество элементов в партии;

- дата изготовления.

При транспортировании в открытых транспортных средствах и хранении элементы стропильной системы должны быть защищены от атмосферных осадков и загрязнений.

Древесина элементов стропильной системы должна быть антисептирована и пропитана огнезащитными составами.

Указания по производству работ

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S #M12293 0 871001100 81 78 1127992155 4207812837 290365967 3213547683 1159957205 1600796692пп.5.2#S, #M12293 1 871001100 81 79 4292900552 3559810888 565808390 3464 2678414790 31070997375.3#S, #M12293 2 871001100 81 80 1917933797 3213547667 1159957204 350062449 3998527062 17656380205.4#S, #M12293 3 871001100 81 81 4294967270 1668002803 1159957205 4294967294 3417871211 9805919615.5#S, #M12293 4 871001100 81 82 4292900552 2609899109 3213547683 1159957205 13 19928413815.6#S

Сборные несущие элементы деревянных конструкций предприятию-изготовителю следует поставлять на строительную площадку комплектно, вместе с деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений, - накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и т.п., обеспечивающими возможность монтажа объекта захватками с устройством кровли.

При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности:

- необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания по захваткам, включающий последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий срок;

- минимальное возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа.

Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей.

Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде полурам и полуарок, полностью собранных арок, ферм, секций или блоков, включая покрытия и кровлю.

Установку накладок в коньковых узлах конструкций надлежит производить после достижения плотного примыкания стыкуемых поверхностей по заданной площади.

К монтажу конструкций в сборных элементах следует приступать только после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении.

При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, грунтом, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.

Стропильные фермы должны поступать на объект в полусобранном виде с постановкой всех болтов в соответствии с типовыми чертежами. Конструкции ферм должны иметь хорошо видимую маркировку. Крепление концов стропильных ног к стенам (через одну) производится проволокой (скрученной) диаметром 4-6 мм.

Гвозди при встречной забивке не должны пробиваться через пакет насквозь. Если проектом предусмотрена сквозная пробивка, концы гвоздей следует загибать поперек волокон.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга