#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

УТВЕРЖДЕНА #M12293 0 1200042823 0 0 0 0 0 0 0 0приказом МЖКХ РСФСР N 345 22 июня 1981 г#S.

Показатели качества

| #G0Контролируемые характеристики | Нормативные требования | Допускаемые отклонения при экспертной оценке | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | един. измер. | допуск |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Неровности поверхности оснований при проверке трехметровой рейкой (не более одной на 1 м) - не менее | мм | 5 | 10 | СНиП III-20-74 п.1.6 |
| поперек ската - не менее 2. Ширина лотка: | мм | 10 | 15 | То же |
| в верхней части - не менее | мм | 250 | 200 | " |
| в нижней части - не менее | " | 500 | 450 | То же, п.3.11 |
| 3. Величина напуска фасонных деталей на разжелобки, карнизы, ребра скатов - не менее 4. Величина отгиба для стоячего фальца: | мм | 100 | 100±20 | То же п.3.8 |
| у одного листа | мм | 20 | 20±5 | То же, п.3.10 |
| у другого листа | " | 35 | 35±5 | То же |
| для лежачих фальцев 5. Размеры напуска при устройстве кровель: | " | 15 | 15±5 | " |
| из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля | мм | 120140 | 130±10 | То же, п.3.2 |
| из асбестоцементных волнистых листов унифицированного и усиленного профилей | " | 200 | 200±20 | То же |
| из асбестоцементных плоских листов | " | 75 | 75±10 | " |
| из волнистых пластмассовых листов | " | 120 | 120±20 | " |
| 6. Величина захода штучных материалов за кромку лотка - не менее | мм | 100 | 100 | СНиП III-20-74, п.3.2 |
| 7. Зазор между стыкуемыми обрезанными углами: |  |  |  |  |
| для листов ВО | мм | 34 | 4+1 | То же, п.3.5 |
| для листов СВ, ВУ, УВ - не более 8. Величина карнизного свеса первого ряда кровельных штучных материалов: | " | 10 | 12 | То же |
| для асбестоцементных волнистых листов на крышах с неорганизованным водостоком | мм | 100 | 100±10 | То же, п.3.3 |
| с подвесными желобами | " | 50 | 50±10 | То же |
| для асбестоцементных плоских листов | " | 30 | 30±5 | " |
| для волнистых пластмассовых листов | " | 100 | 100 | " |
| 9. Расстояние от водосточных труб до стены | мм | 120 | 120+10 | То же, п.3.13 |
| 10. Шаг крепления водосточных труб штырями с ухватами | мм | 1200 | 1200±10 | То же |
| 11. Высота установки отметов над тротуаром или отмосткой | мм | 200 | 200±10 | " |
| 12. Величина захода асбестоцементных кровель в борозды выступающих конструкций не менее: | мм | 100 | 100±10 | То же, п.3.14 |

Схема. Ремонт и устройство кровли из штучных материалов

Обязательные требования

1. Ендовы, разжелобки, карнизы с настенными желобами и другие части асбестоцементных кровель должны покрываться листовой оцинкованной сталью.

2. Зазоры между отделкой ендов, разжелобков и поверхностью волнистых листов должны быть заделаны замазкой или цементно-известковым раствором с добавкой волокнистых материалов.

3. Коньки и ребра на кровлях (за исключением деревянных) должны быть перекрыты фасонными частями.

4. Гвозди, шурупы, кнопки, скобы и шайбы закрепления кровельных штучных материалов применять оцинкованные.

5. Элементы кровли не должны иметь сколов, трещин.

6. При частичной или полной замене кровельных покрытий необходимо предварительно выполнить ремонт несущих конструкций крыши и основания под кровлю.

| #G0Кто контро- лирует | Операции, подлежащие контролю | Что контролируется | Как контроли- руется | Когда контроли- руется | Кто привлекается к проверке | Какие работы относ. к скрыт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мастер | Устр-во и ремонт кровли | Неровности поверхности оснований | 2-метровая рейка, складн. метр | В процессе производства работ |  |  |
|  |  | Ширина лотка (в верхней и нижней части) | Складной метр |  |  |  |
|  |  | Величина напуска фасонных деталей на разжелобки, карнизы, ребра скатов | То же |  |  |  |
|  |  | Величина отгиба стоячего фальца | " |  |  |  |
|  |  | Размеры напусков листов кровли | " |  |  |  |
|  |  | Величина захода штучных материалов за кромку лотка | " |  |  |  |
|  |  | Зазор между стыкуемыми обрезанными углами | " |  |  |  |
|  |  | Величина карнизного свеса первого ряда кровельных штучных материалов | " |  |  |  |
|  |  | Тщательность заделки зазоров между отделкой ендов, разжелобков и поверхностью волнистых листов | визуально |  |  |  |
|  |  | Отсутствие сколов и трещин в элементах кровли | визуально |  |  |  |
|  | Устройство водосточных труб | Расстояние от водосточных труб до стены | " |  |  |  |
|  |  | Шаг крепления водосточных труб штырями с ухватами | " |  |  |  |
|  |  | Высота установки отметов тротуаров с отмосткой | " |  |  |  |
|  |  | Величина захода асбесто- цементных кровель в борозды выступающих конструкций | " |  |  |  |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР, ЛНИИ АКХ им. К.Д.Памфилова

Ленинград, 1982