#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ И НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЛИ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы; - очистку основания от грязи, снега, наледи, обеспыливание; - установку маячных реек. | Визуальный То же Визуальный, измерительный. | Акт, общий журнал работ |
| Выпол- нение основных работ | Контролировать: - отклонения поверхности основания (при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли); - отклонения плоскости основания от заданного уклона (по всей площади); - толщину элемента конструкции; - толщину грунтовки; - влажность основания при нанесении грунтовки; - прочность сцепления грунтовки с основанием | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром То же “ “ Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 50-70 кв.м основания Технический осмотр | Общий журнал работ |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; - прочность сцепления грунтовки с основанием; - ровность поверхности подготовки. | Технический осмотр То же “ | Акт освидетельст- вования скрытых работ. |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагометр. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер(прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 п.п. #M12293 0 871001187 78 82 333204192 1644492356 3885810882 1888493098 1923687421 42.6#S, #M12293 1 871001187 78 83 2406632696 1338072967 3885810882 1888493098 4018980584 28272.7#S, табл. #M12293 2 871001187 4120950664 78 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 4923010282#S,#M12293 3 871001187 4120950664 79 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 4923010283#S

| #G0Допускаемые отклонения: - поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли: - вдоль уклона и на горизонтальной поверхности 5 мм; - поперек уклона и на вертикальной поверхности 10 мм; - плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) 0,2 %; - по толщине элемента конструкции 10% от проектной; - по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 кв.м не более 2; |  |
| --- | --- |

- по влажности основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:

- бетонных                                        4%;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных          5%;

- любых  оснований  при нанесении  составов  на водной  основе  до  появления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов     0,7мм,     предельное отклонение   5%;

- при огрунтовке отвердевшей стяжки                  0,3 мм,     предельное отклонение   5%;

- при  огрунтовке  стяжек в течение 4 ч  после нанесения раствора      0,6 мм, предельное отклонение 10%.

Указания по производству работ.

СНиП 3.04.01-87 п.п. #M12293 0 871001187 78 80 3332323629 1338072945 3143913962 506318696 3885810882 18884930982.4-2.6#S

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.

Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь  прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

Выравнивающие стежки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.

На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга