#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ ЧАСТИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ#S

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению:

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.

При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам.

Производственный операционный контроль качества производится ответственным исполнителем работ последовательно по каждой операции технологического процесса.

Основными документами при операционном контроле установки оконных блоков из поливинилхлоридных профилей являются следующие нормативные документы:

- #M12293 0 871001100 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.03.01-87#S "Несущие и ограждающие конструкции";

- #M12291 1200006565ГОСТ 30674-99#S "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия";

- #M12291 1200006723ГОСТ 30673#S "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия";

- #M12291 1200031043ГОСТ 30971-2002#S "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия";

- #M12291 1200006801ГОСТ 23166-99#S "Блоки оконные. Общие технические условия";

- #M12291 1200042838ТР 152-05#S "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков";

-  ГОСТы на применяемые материалы, инструменты и методы контроля, технологические карты, схемы операционного контроля качества.

Состав операций и средства контроля при установке оконных блоков из ПВХ профилей

Таблица N 1

| #G0 Технологический процесс (этап) | Контроли- рующее лицо | Состав операционного контроля | Метод и средства контроля | Время контроля | Документация | Составитель документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Подготовительные работы | Прораб, лаборант строительной лаборатории, представитель заказчика | Качество подготовки поверхностей оконных проемов, геометрические размеры, соответствие проемов технической документации, соответствие отклонений нормативам. Наличие паспортов на оконные блоки, соответствие оконных блоков проекту и нормативам. Кроме того, проверяют сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сроки годности, маркировку изделий (тары), а также выполнение условий, установленных в договорах на поставку. | Технический осмотр визуально, замеры каждого проема и оконного блока. Рулетка, линейка, отвес. | До начала установки оконных блоков | Журнал установки оконных блоков, акт освидетель- ствования скрытых работ и приемки оконного проема | Мастер |
| 1.2. Наклейка пароизоляционной ленты (I этап изоляции внутреннего слоя) Установка паропроницаемой уплотняющей ленты | Прораб, лаборант строительной лаборатории, представитель заказчика | Наклейка ленты, заделка мест нахлеста лент, стыковка уплотнительных лент.. Ровность ленты, отсутствие складок, вздутий, воздушных пузырей, перегибов. | Визуально с расстояния 400-600 мм при освещенности не менее 300 лк. | До установки оконных блоков | Журнал установки оконных блоков, акт освидетель- ствования скрытых работ. | Мастер |
| 1.3. Монтаж оконного блока | Прораб, лаборант строительной лаборатории, представитель заказчика | Установка, временная фиксация, соблюдение монтажных зазоров, установка несущих колодок. Крепление к стеновым проемам крепежными элементами, глубина их заделки. Отклонения от вертикали и горизонтального уровня, соответствие допусков нормативам, номинальные размеры монтажных зазоров. | Технический осмотр визуально, замеры каждого установленного и закрепленного оконного блока. Рулетка, линейка, отвес. | После наклейки пароизоля- ционной и паропрони- цаемой уплотняющей пленки | Журнал установки оконных блоков, акт освидетель- ствования скрытых работ по креплению коробок, | Мастер |
| 1.4. Сопряжение стенового проема с коробкой оконного блока. | Прораб, лаборант строительной лаборатории, представитель заказчика | Устройство монтажного шва: - плотность заполнения монтажной пеной, внешний вид и качество установки лент, прокладок и герметиков; - до полного расширения пены окончание устройства изоляции внутреннего слоя и установка декоративных нащельников; - устройство наружного слоя монтажного шва. | Визуально с расстояния 400-600 мм при освещенности не менее 300 лк. | По мере завершения каждой отдельной технологической операции, до начала следующей | Журнал установки оконных блоков, акт освидетель- ствования скрытых работ по теплоизоляции и защитной обработке. | Мастер |
| 1.5. Заключительный этап установки оконного блока | Прораб, лаборант строительной лаборатории, представитель заказчика | Завершающие операции по монтажу оконного блока: - герметизация зазоров; - пароизоляция нижних горизонтальных швов под окном; - установка слива, звукопоглощающей ленты под слив; - установка подоконника. - окончательная отделка внутренних и наружных откосов. | Визуально с расстояния 400-600 мм при освещенности не менее 300 лк. | После выполнения работ по сопряжению стенового проема с коробкой оконного блока. | Журнал установки оконных блоков, акт освидетель- ствования скрытых работ. Акт сдачи - приемки установленного оконного блока в завершенном виде | Мастер, прораб |

1.1. Подготовительные работы

1.1.1. Подготовку поверхностей оконных проемов оценивают визуально. Геометрические размеры и размеры дефектов измеряют при помощи рулетки по #M12291 1200004328ГОСТ 7502#S, линейки по #M12291 1200004030ГОСТ 427#S, штангенциркуля по #M12291 1200012675ГОСТ 166#S с использованием методов по #M12291 901708135ГОСТ 26433.0,#S #M12291 1200001318ГОСТ 26433.1#S и #M12291 1200000165ГОСТ 26433.2#S.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм;

В соответствии с нормативами #M12291 1200031043ГОСТ 30971-2002#S, #M12293 0 1200031043 81 82 79 3581088107 1543068899 4 2648008651 2247647443п.5.6.3#S и #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S, #M12293 1 871001100 4120950664 24886 406179787 2717138943 2520 1754828527 1159957204 403849539табл.34#S:

- номинальные размеры и конфигурация оконных проемов должны соответствовать установленным в рабочей проектной документации. Рекомендуемые предельные отклонения от номинальных размеров высоты и ширины проема: +15 мм;

- отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 4,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема. Отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допусков отклонений по высоте и ширине;

- смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали не должны превышать 20 мм.

Качество подготовки оконных проемов оформляют актом сдачи-приемки оконных проемов.

1.1.2. Номинальные размеры оконных блоков, рамочных элементов, узлов, деталей, расположения оконных приборов, функциональных отверстий и предельные отклонения от них устанавливают в нормативной и технической документации, а также в рабочих чертежах на изготовление конкретных видов изделий, при этом рекомендуется соблюдать требования, приведенные в пунктах 1.2.1. - 1.2.8.

Предельные отклонения номинальных габаритных размеров оконных блоков не должны превышать  мм.

1.1.3. Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице N 2.

Таблица N 2

| #G0 Размерный интервал | Предельные отклонения номинальных размеров, в миллиметрах |
| --- | --- |
|  | внутренний размер коробок | наружный размер створок | зазор в притворе (фальцлюфт) | зазор под наплавом | размеры расположения приборов и петель |
| До 1000 | ±1,0 | -1,0 |  | +1,0 |  |
| От 1000 до 2000 | +2,0 -1,0 | ±1,0 | ±1,5 | +1,0 -0,5 | ±1,0 |
| Св. 2000 | + 2,0 -1,0 | + 1,0 -2,0 |  | +1,5 -0,5 |  |

Примечания.

1. Значения предельных отклонений установлены для температурного интервала проведения измерения - 16-24 °С. В случае необходимости проведения измерений при других температурах следует учитывать температурное изменение линейных размеров профилей: 0,8 мм/м на каждые 10 °С отклонения от указанной температуры.

2. Значения предельных отклонений размеров зазоров в притворах и под наплавом приведены для закрытых створок с установленными уплотняющими прокладками.

1.1.4. Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм - более 1400 мм.

1.1.5. Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм, при механическом соединении импостов с профилями коробок, а также между собой - не более 1,0 мм.

Геометрические размеры оконных блоков, предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, разность длин диагоналей и другие размеры определяют с использованием методов, установленных в #M12291 901708135ГОСТ 26433.0#S и #M12291 1200001318ГОСТ 26433.1#S при помощи металлической измерительной рулетки по #M12291 1200004328ГОСТ 7502#S, штангенциркуля по #M12293 0 1200012675 3271140448 1505350577 4294961312 4293091740 4191967621 4294961312 4293091740 4284845053ГОСТ 166#S, щупов по нормативным документам;

1.1.6. В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, а величина среза наружного угла сварного шва не должна превышать 3 мм по сварному шву.

1.1.7. Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.

Провес в сопряжении смежных деталей определяют щупом как расстояние от ребра металлической линейки по #M12293 1 1200004030 1779340603 247265662 4292922293 557313239 2960271974 3594639946 4293087986 2204163116ГОСТ 427#S, приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до нижней поверхности.

1.1.8. Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины притвора.

Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом проверяют при помощи набора щупов. Зазоры в притворе определяют штангенциркулем путем измерения смежных размеров сечений.

1.1.9. Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке.

Предельные отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложения поверочной линейки по #M12291 1200004031ГОСТ 8026#S или строительного уровня с допуском плоскостности не менее девятой степени точности по #M12291 9054168ГОСТ 9416#S к испытываемой детали и замером наибольшего зазора при помощи щупов по НД.

1.1.10. Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя изделий.

Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается.

Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются.

Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий (кроме изогнутых) должны быть защищены самоклеющейся пленкой.

Внешний вид и цвет изделий (в том числе в местах сварных швов) оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке.

1.1.11. Для определения плотности прилегания уплотняющих прокладок сопоставляют размеры зазоров в притворах и степень сжатия прокладок, которая должна составлять не менее 1/5 высоты необжатой прокладки. Замеры производят штангенциркулем.

Плотность прилегания уплотняющих прокладок в закрытых створчатых притворах допускается определять по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом (например, цветным мелом), предварительно нанесенным на поверхность прокладок и легко удаляемым после проведения контроля.

Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение подкладок, функциональных отверстий, оконных приборов, крепежных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной пленки, маркировку и упаковку проверяют визуально.

1.1.12. Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто".

Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.

1.1.13. Конструкции оконных блоков должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей.

1.1.14. Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. При системах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны.

1.1.15. В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле при его длине до 1 м - два отверстия, более 1 м - три. Рекомендуемые размеры отверстий - диаметром не менее 8 мм или размером не менее 5х10 мм.

Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм.

1.1.16. Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм.

Водосливные отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм. Отверстия не должны иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.

При системах со средним уплотнением прорези должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны.

На лицевой поверхности коробки отверстия должны быть защищены декоративными козырьками.

1.1.17. Для систем с наружным и внутренним уплотнениями и для систем с тремя контурами уплотнений при установке изделий на высоте более 20 м в верхних горизонтальных профилях коробок рекомендуется выполнять отверстия для компенсации ветрового давления в полости между рамой и створкой.

Отверстия для компенсации ветрового давления должны иметь диаметр не менее 6 мм или размер не менее (5х10) мм в верхнем профиле коробки. При длине профиля коробки до 1 м сверлят два отверстия, более 1 м - три.

Для компенсации ветрового давления допускается удаление наружного уплотнения на участках длиной 30 мм в верхнем профиле коробки.

1.1.18. Функциональные отверстия не должны проходить через стенки основных камер профилей.

1.1.19. В случае применения цветных профилей рекомендуется (для вентиляции наружных камер во избежание их перегрева при воздействии солнечных лучей) выполнять сквозные отверстия через стенки наружных камер профилей створок и коробок диаметром 5-6 мм.

1.1.20. Число и расположение всех видов отверстий устанавливают в рабочей документации. При этом следует учитывать влияние водосливных отверстий на смежные функции изделий (звуко-, теплоизоляция и др.)

1.1.21. Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм.

1.1.22. Комплектация изделий при их поставке должна соответствовать требованиям, установленным в заказе.

1.1.23. Готовые изделия должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях. Комплект изделий может включать в себя доборные, соединительные и другие профили различного назначения по #M12291 1200006723ГОСТ 30673#S.

Комплектующие профили, выступающие за плоскость изделия части запирающих приборов, а также декоративные козырьки допускается поставлять несмонтированными в комплекте с изделиями.

1.1.24. В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий.

1.1.25. Материалы, применяемые в конструкциях оконных блоков, монтажных швов, должны соответствовать требованиям стандартов, условиям договоров на поставку и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.26. Материалы, применяемые для устройства различных слоев монтажного шва, должны быть совместимы между собой, а также с материалами стенового проема, оконной коробки и крепежных деталей.

1.1.27. Долговечность материалов (срок службы), применяемых для устройства монтажного шва, должна быть не менее 20 условных лет эксплуатации.

1.1.28. Материалы, применяемые в конструкциях, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение органов Госсанэпиднадзора.

1.1.29. Материалы должны храниться в сухих отапливаемых вентилируемых помещениях с соблюдением условий хранения, указанных в нормативной документации на эти материалы.

1.2. Наклейка пароизоляционных и уплотнительных материалов

1.2.1. Пароизоляционные материалы по контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.

1.2.2. Наклеивать и прикатывать ленту следует плотно по всей ее длине. Поверхность ленты должна быть ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей.

1.2.3. Допускается стыковка лент по длине внахлест сверху вниз.

1.2.4. Длина стыковки должна быть не менее 1/2 ширины ленты, количество стыковок на одной стороне шва не более одного.

1.2.5. При наклеивании уплотнительной саморасширяющейся ленты все угловые и продольные соединения выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимаются друг к другу (рекомендации по применению ленты ПСУЛ компании - производителя ООО "Робитекс").

1.2.6. Ленту при наклеивании запрещается перегибать на углах проема.

1.2.7. В оконных проемах с четвертью уплотнительная лента наклеивается до установки оконных блоков, а в оконных проемах без четверти - на заключительном этапе изоляции монтажного шва.

1.2.8. При наклеивании уплотняющих и герметизирующих лент запрещается вытягивать ленту.

1.2.9. Сопротивление отслаиванию (адгезионную прочность) пленочных и ленточных материалов наружного и внутреннего изоляционных слоев определяют по #M12291 901702429ГОСТ 10174#S.

Отслоение ленты должно происходить при усилии не менее 0,3 кгс/см.

1.3. Установка оконных блоков

1.3.1. Требования к монтажу оконных блоков, включая конструкцию и размеры монтажных узлов примыкания оконных блоков к стенам, устанавливают в проектной документации на строительство с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания в стеновых конструкциях, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.

1.3.2. Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом).

1.3.3. Нижние плоскости оконных проемов следует выравнивать до базовых отметок подоконников и получения монтажных зазоров не более 60 мм.

1.3.4. При установке оконных блоков в проемах следует наряду с их привязкой к базовым вертикальным фасадным линиям обеспечивать размеры вертикальных монтажных зазоров в пределах 20-25 мм.

1.3.5. При установке блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленные на откосы пароизоляционную и паропроницаемую ленты.

Рисунок 1. Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме:

1 - места постоянного крепления конструкции к стене

1.3.6. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

1.3.7. Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в толще стены устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

- для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;

- для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм.

1.3.8. Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хроматированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.

1.3.9. Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проемам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

1.3.10. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двухкратной глубины анкеровки.

1.3.11. Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию тепловых мостиков, снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

1.3.12. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице N 3:

Таблица N 3

| #G0 Наименование стенового материала | Минимальное заглубление, мм |
| --- | --- |
| Бетон | 40 |
| Кирпич полнотелый | 40 |
| Кирпич щелевидный | 60 |
| Блоки из пористого природного камня | 50 |
| Легкие бетоны | 60 |

1.3.13. Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками).

1.3.14. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А.

Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм.

1.3.15. Отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

1.3.16. Номинальные размеры монтажных зазоров для устройства швов устанавливают в рабочих чертежах узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

При этом #M12291 1200031043ГОСТ 30971-2002#S рекомендует обеспечивать величину монтажных зазоров в следующих пределах:

а)

б)

Рисунок 2. Размеры монтажных зазоров (швов) при установке оконных блоков:

а) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм; б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм

1.4. Сопряжение стенового проема с коробкой оконного блока

1.4.1. Конструкции монтажных швов и материалы для их устройства должны быть устойчивы к различным эксплутационным воздействиям: атмосферным, температурно-влажностным, деформационным.

1.4.2. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора.

Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя.

1.4.3. Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.

При этом следует руководствоваться следующими требованиями и рекомендациями:

- соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;

- не допускать излишнего заполнения полостей монтажных швов и срезки излишков пены, т.к. это повышает ее водопоглощение и расход, снижает ее эксплуатационные свойства;

- рекомендуется применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40%, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость, так как вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока.

Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура.

1.4.4. В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные стандартом, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя.

1.4.5.  До полного расширения пены следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя

1.4.6. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей ее длине. Любой зазор или неплотность - это канал для проникновения в монтажную пену дождевой воды. По углам ленту необходимо загибать так, чтобы загнутые части образовывали бортики для предотвращения протечек в нижних углах оконного проема. Стыковать ленту необходимо внахлест.

1.4.7. Рекомендуется заклеивать монтажный шов "по сырой пене" для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного ее натянула

1.4.8. Устройство паропроницаемого наружного слоя под слив заключается в нанесении ленты мембранного типа шириной 60-70 мм, которая одним краем приклеивается к поверхности оконного блока, а другим - к поверхности проемаю

1.4.9. При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования:

- для обеспечивания плотного примыкания в горизонтальном и вертикальном направлениях шва ленты раскраивают по длине с припуском 1,0-1,5 см на каждую сторону;

- ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3-5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

- если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

- перелом лент под углом не допускается;

- возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;

- нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается.

1.4.10. Вариант исполнения монтажного узла оконного блока приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Пример монтажного узла оконного блока:

1 - оконная коробка; 2 - пеноутеплитель; 3 - уплотняющая прокладка; 4 - монтажный дюбель; 5 - подоконная доска

1.4.11. При исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия:

- заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений;

- конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов;

- эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания (сопротивление теплопередаче, звукоизоляция, воздухо- и водопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах;

- пароизоляция швов со стороны помещений должна быть более плотной, чем снаружи;

- конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу. Не допускается проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и помещений;

1.4.12. Неправильное устройство изоляции монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам, низкое качество изоляции  приводит к появлению трещин и конденсата на внутренней стороне стеклопакета, наружных и внутренних откосах окна, к образованию плесени и грибка в месте примыкания оконного блока к стене, к снижению звукоизоляции и термического сопротивления монтажного шва.

1.4.13. Приемку работ по устройству монтажных швов оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт), копии протоколов согласования и замеров и, по требованию заказчика, санитарно-эпидемиологические заключения на изоляционные материалы.

Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- наименование и адрес монтажной организации;

- наименование и адрес места производства работ;

- условное обозначение и (или) описание конструкции с перечнем использованных изоляционных материалов, чертежи, технические характеристики монтажного шва (включая крепежные элементы);

- число предъявленных к приемке монтажных швов;

- дату оформления паспорта;

- штамп службы качества и подпись ответственного лица;

- гарантийные обязательства;

- другую информацию исходя из конкретных условий работ.

1.5. Заключительный этап установки оконного блока

1.5.1. Перед установкой слива с внутренней его стороны по всей длине наклеивается звукопоглощающая лента, снижающая шумовое воздействие дождевых капель..

1.5.2. При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены - 30-40 мм.

1.5.3. Места примыкания внутренних откосов (независимо от их конструкции) к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы, при этом должны выполняться мероприятия, исключающие в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.

Внешний вид и качество установки лент, прокладок, укладки пенного утеплителя и герметиков оценивают визуально с расстояния 400-600 мм при освещенности не менее 300 лк.

1.5.4. Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть  плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.

Рекомендуется установка подоконника на опорные несущие колодки и пенный утеплитель.

1.5.5. Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десять дней.

1.6. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны на каждый завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

1.7. Работы по установке оконных блоков завершаются составлением акта сдачи - приемки установленного оконного блока.

1.8. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма: #M12291 1200036460СНиП 12-01-2004#S "Организация строительства", #M12293 0 1200036460 2182457493 4294967263 2880245309 2691969836 975686508 3418401322 2027084326 4092901929Приложение Г#S).

1.9. СОКК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 15.06.2006 года.

При разработке Схемы операционного контроля качества использованы:

Техинформация СКС "Стройтехнолог";

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по

материалам, предоставленным Кайгородцевой Э.И.