#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

МОНТАЖА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" И ПОЛИСТОВОЙ СБОРКИ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей; - наличие разметки, определяющей проектное положение панелей. | Визуальный Измерительный, каждый элемент Измерительный | Паспорта, (сертификат), общий журнал работ |
| Монтаж панелей | Контролировать: - установку панелей в проектное положение (отклонение от вертикали продольных кромок панелей, смещение осей и граней панели в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентировочных рисок, разность отметок концов горизонтально установленных панелей, плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали); - качество выполнения болтовых соединений панелей к каркасу; - качество замоноличивания и герметизации стыков. | Измерительный, каждая панель Технический осмотр (каждый элемент) То же | Общий журнал работ |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированных панелей; -качество замоноличивания и герметизации стыков. | Измерительный каждый элемент Технический осмотр | Акт освидетель- ствования скрытых работ, акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, отвес строительный, рулетка. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 82 24263 4044633620 1830089883 403849539 1259 123958067 4338258506.19-6.21#S, #M12293 1 871001100 4120950664 24575 2720362041 196576391 406179787 2717138943 2520 1343157494табл. 27#S

| #G0 Предельные отклонения: - от вертикали кромок панелей 0,001 длины панели (); - разности отметок концов горизонтально установленных панелей при длине панели: до 6 м 5 мм; свыше 6 м до 12 м 10 мм; - плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали 0,002 высоты ограждений (); |  |
| --- | --- |

- размеров карт укрупненной сборки по длине и ширине      6 мм;

- разности размеров диагоналей                                         15 мм.

Законченные монтажом конструкции стен следует принимать на все здание, температурный блок или по пролетам.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга