#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК#S

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на металлические изделия; | Визуальный | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - соответствие размеров проектным, наличие антикоррозионной защиты; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение перемычек. | - " - |  |
| Установка металлических перемычек | Контролировать: - поочередность пробивки борозды, отметку опорной площадки, глубину борозды; | Визуальный, измерительный | Общий журнал работ |
|  | - размер опирания; | Измерительный |  |
|  | - установку стягивающих болтов, полос; | Визуальный |  |
|  | - наличие на перемычке сетки "Рабица" под штукатурку. | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированных перемычек; | Измерительный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - внешний вид элементов. | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, отвес, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12293 0 871001100 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.03.01-87#S, #M12293 1 871001100 4120950664 24258 1943371100 406179787 2717138943 2520 1343157494 492301028табл.14#S

| #G0Допускаемые отклонения: - отметок опорных узлов - ±10 мм; - в разнице длин площадок опирания - 10 мм; - смещений перемычек из плоскости стены - 15 мм; - опирание перемычек (обоих концов) на стену должно быть не менее 250 мм. |  |
| --- | --- |

Указания по производству работ

Альбом 24-НТ-2/75 Ленжилпроекта

Перемычки должны быть стянуты между собой болтами на половине высоты (по краям и в середине перемычки). Допускается сварка перемычек полосой, но обязательно по верхним и нижним полкам.

Перед установкой перемычки обтягиваются сеткой "Рабица", для нанесения штукатурного слоя.

Зазор между вновь установленной перемычкой и вышележащей кладкой должен быть тщательно заделан кирпичом на растворе или бетоном. Не допускается пробивка борозды на всю толщину стены. Установка производится в два приема: вначале пробивается борозда и устанавливается перемычка с одной стороны - с заделкой зазора, затем с другой стороны стены - с установкой болтов и их затяжкой.

Запрещается пробивка проема до установки перемычек, ее затяжки и заделки зазоров между перемычкой и вышележащей кладкой стены.

Стягивающие болты и полосы должны привариваться перпендикулярно к продольной оси перемычки. Изгиб болтов и полос не допускается.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга