#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие паспорта на дверные блоки и требуемых в нем данных; - качество поверхности, точность геометрических параметров; - наличие разметки, определяющее проектное положение дверного блока; - точность геометрических параметров дверного проема; - правильность установки закладных пробок (для монтажа дверных блоков), крепежных устройств и деталей | Визуальный Измерительный, каждый блок Измерительный, каждый проем То же Технический осмотр каждого проема | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
| Установка дверных блоков | Контролировать: - правильность выполнения предусмотренных проектом изоляционных работ дверных блоков; - установку блока в проектное положение; - правильность крепления дверного блока; - качество выполнения работ по заполнению теплозвукоизоляционными материалами зазоров и пазух между коробкой и проемом; правильность установки и крепления уплотняющих прокладок; - качество выполнения работ по обналичиванию дверных блоков | Технический осмотр каждого блока То же “ “ Технический осмотр | Общий журнал работ, акт освидетель- ствования скрытых работ |
| Приемка выполнен- ных работ | Проверить: - фактическое положение установленных блоков; - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполнения крепления и заполнения теплозвукоизоляционными материалами зазоров и пазух. | Технический осмотр, каждого блока То же | Акт освидетель- ствования скрытых работ. |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12293 0 871001100 81 82 4292900552 2609899109 3213547683 1159957205 13 1992841381СНиП 3.03.01-87 п.5.6#S

| #G0 Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок 3 мм. В пределах одного помещения дверные ручки должны быть установлены на одном уровне. Каждый вертикальный брусок коробки крепить не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м. |  |
| --- | --- |
| Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять: - у внутренних дверей 5 мм; - у дверей санитарных узлов 12 мм. Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не менее 20 мм. Приемка дверных блоков вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкой плотности пригонки полотен дверей между собой и к четвертям коробок, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, установки скобяных изделий а также оформлением актов освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теплоизоляции и защитной обработке. |

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 1200001923 3078638142 247265662 4292034300 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 1399460016ГОСТ 475-78*#S Двери деревянные общие технические условия.

#M12291 1200000069ГОСТ 23747-88#S Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.

#M12293 1 1200006801 2193511851 247265662 4292034300 3918392535 2960271974 2580235216 3531878883 791792389ГОСТ 23166-99#S Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия.

При приемке дверных блоков необходимо проверять породу и качество древесины, соответствие размеров изделий чертежам или проекту, а также качество обработки и сборки.

Влажность древесины должна быть:

-для коробок наружных дверей               123%;

-для коробок внутренних дверей и полотен     93%.

Блоки должны иметь правильную геометрическую форму. Наличие пороков и дефектов обработки древесины в дверях оценивают визуально.

Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать, мм:

-внутренних размеров коробок:

-по ширине                         +2,0;

-по высоте                         +2,5;

-внешних размеров полотен:

-по ширине                         -2,0;

-по высоте                         -2,5;

-толщин брусков отвязки                    0,3;

-толщин брусков коробки                    0,8.

Зазоры в притворах должны быть 2 мм, отклонения +2 мм.

Отклонение от плоскости полотен - не более 2 мм по высоте, ширине и диагонали.

Дверные блоки должны поставляться собранными, с навеской полотен на петлях, врезкой замков в двери и окраской за один раз (проолифлены). Пласть коробки, примыкающая к стене, должна быть проантисептирована или окрашена.

Каждая партия блоков должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

-наименование предприятия-изготовителя и адрес;

-наименование изделия;

-количество изделий, м2 и шт.;

-номер стандарта.

При приемке блоков на объекте для контрольной проверки отбирают 3% от партии, но не менее 3 штук.

Указания по производству работ

#M12293 0 871001100 79 26141 3950002226 4283121842 491114751 1386657736 2054587976 895914328СНиП 3.03.01-87 п.п.3.73, 3.74#S

Заполнение дверных проемов надлежит осуществлять готовыми блоками.

Блоки должны устанавливаться по уровню и отвесу.

Поверхности коробок, примыкающие к стене, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционной прокладкой. Зазоры между коробками и наружной стеной должны быть тщательно проконопачены теплоизолирующим материалом, а внутренними стенами - звукоизоляционными материалами.

Изоляцию стыков между балконными дверными блоками и четвертями в проемах ограждающих конструкций следует выполнять путем нанесения нетвердеющей мастики на поверхность четверти перед установкой блока либо путем нагнетания мастики в зазор после закрепления блока в проектном положении.

Выполнение работ по изоляции стыков необходимо ежедневно фиксировать в журнале.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга